Задачи

для индивидуальных практических занятий к лекции «Структура и основы расчетов металлургических машин»

# Задача №1

Определить динамический момент на валу электродвигателя, если время разгона , момент инерции якоря -   в кг ( м2, передаточное число механизма -, момент инерции рабочего органа относительно собственной оси -  в кг ( м2, частота вращения двигателя -  в об/мин.

# Задача №2

Номинальная мощность электродвигателя механизма  кВт, частота вращения  об/мин. Пусковой момент имеет кратность . Момент сил сопротивления, приведенный к валу двигателя постоянен и равен  Н(м. Найти время разгона механизма до номинальной скорости, если общий момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя равен  кг(м2.

# Задача №3

# Момент нагрузки на двигателе изменяется  по линейному закону в течение  сек. от величины  кг(м до величины  кг(м, а затем в течение  сек – от величины  до нуля. Определить мощность за указанный период, если частота вращения двигателя была постоянной и составляла  об/мин.

# Варианты к задаче №1

| № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | МЗ-1 | МЗ-2 | КМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 | 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 | 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 7,5 7,5 | 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 | 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 | 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 | 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 12,5 12,5 | 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 | 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 | 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 | 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 | 15 15 15 15 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 | 100 100 100 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300 300 | 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 |

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы

# Варианты к задаче №2

| № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | МЗ-1 | МЗ-2 | КМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 | 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 | 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 | 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 | 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 | 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 | 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 | 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 | 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 | 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 | 50 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы

# Варианты к задаче №3

| № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | МЗ-1 | МЗ-2 | КМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 | 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 | 5 5 5 5 8 8 8 8 5 5 5 5 8 8 8 8 5 5 5 5 8 8 8 8 5 5 5 5 8 8 | 25 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 | 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 | 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 | 6 6 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 | 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 | 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 | 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 | 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 | 15 15 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 | 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 |

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы